| Сайт: | www.mosdoz.ru |
| --- | --- |
| Тел./факс: | +7(495) 648-68-21 |
| E-mail: | info@mosdoz.ru |
| ICQ# | 482953387 |

ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОТОЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ-ДОЗАТОР ВОДЫ

и солевого раствора ПСДВСР

г. Москва
2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- Назначение

- Технические характеристики

- Комплект поставки

- Устройство и принцип работы

- Меры безопасности

- Монтаж дозатора на объекте и подготовка к работе

- Техническое обслуживание

- Маркировка

- Упаковка

- Хранение

- Транспортирование

- Гарантийные обязательства

- Свидетельство о приёмке и продаже
Приложение 1. Схема подключения
Приложение 2. Схема электрических соединений

Введение

Настоящий «Паспорт и Руководство по эксплуатации» предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, эксплуатацией и техническим обслуживанием проточного дозатора- смесителя воды марки ПДСВС (в дальнейшем по тексту дозатор).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прибор состоит из пульта управления с цифровым индикатором объёма, индикатором температуры и кнопок управления, а так же устанавливаемые на трубопроводе соленоидного клапана, счетчика литров и фильтра механической очистки.

- Ввод объёма быстро осуществляется при помощи выносной клавиатуры, которая имеет антибликовые свойства, устойчива к истиранию и воздействию агрессивных сред.

- При отключении питания все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.

- При перерывах в подаче электроэнергии во время работы прибора можно продолжить слив воды и солевого раствора после включения питания.

- Может использоваться на трубопроводах различных диаметров.

1. Назначение

1.1. Дозатор предназначен для смешивания холодной и горячей воды термостатическим смесителем  и дозировки в дежу. Дозатор имеет выделенный канал для дозирования солевого раствора. Дозатор оснащен выносным щупом замера температуры воды (устанавливаемой термостатическим смесителем).

1.2. Прибор изготовлен с функцией измерения температуры проточной воды, с помощью выносного щупа, с функцией дозирования воды и солевого раствора. Счетные камеры обоих счетчиков покрыты тефлоном.

1.3. В основной комплектации прибор поставляется на трубопроводы Ду15. По дополнительному заказу возможна поставка на трубопроводы большего диаметра.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Подвод воды и солевого раствора | 1/2" |
| --- | --- |
| Цена деления вводимой дозы, л | 0,1 |
| Пределы дозирования, л | 1,1 - 999,9 |
| Погрешность дозирования (свыше 5л), % | ±0,5* |
| Цена деления термометра, ОС | 0,1 |
| Погрешность измерения температуры, °С | ±0,1 |
| Макс. температура воды на входе, ОС | 70 |
| Макс. давление воды на входе, мПа | 0,8 |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |

Дозатор предназначен для использования в следующих условиях:
Допустимая температура воздуха,

окружающего корпус прибора	+10...+45

Относительная влажность воздуха

(при температуре +35°С)	не более 80%

Атмосферное давление	87...107кПа

В конструкции дозатора с рабочей средой контактируют только те материалы, которые разрешены для применения в пищевой промышленности:

- латунь ЛС 59-1Л ГОСТ 17711 -72;

- сталь легированная 08X18H10T ГОСТ 5632-72;

- резина 25 4314 ГОСТ 17133-83.

- погрешность дозирования зависит от инерционности клапана на закрывание и давления в сети, а также от правильности установленной дозы переливания воды или раствора. Для устранения этого эффекта в программе дозатора имеется параметр перелива клапана, при вводе которого доза сокращается на переливаемый объём.

3 . Комплект поставки

| № п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт управления | 1 |  |
| 2 | Кран шаровый | 5 |  |
| 3 | Фильтр механической очистки | 3 |  |
| 4 | Клапан обратный | 2 |  |
| 5 | Шланг | 2 | Не входит в комплект поставки |
| 6 | Смеситель термостатический | 1 |  |
| 7 | Счётчик литров | 2 |  |
| 8 | Четверик | 1 |  |
| 9 | Клапан соленоидный Uкат. 220VAC | 2 |  |
| 10 | Щуп | 1 |  |

Функциональное назначение кнопок (рис.4.1):

Кнопка «Установка» - задание порции дозирования воды;

Кнопка «Установка» - задание порции дозирование солевого раствора;

Кнопка «Руч/Авт» - задание режима работы терминала - РУЧ/АВТ.;

Кнопка «Установка» - установка параметров термодатчика;

Кнопка «Вода» - включение подачи воды;

Кнопка «Соль» - включение подачи солевого раствора;

Кнопка «Архив» - режим просмотра кол-ва отгруженных порций по каждому компоненту;

Кнопка «Архив» - режим просмотра общего литража дозирования по каждому компоненту;

Кнопка «Старт» - старт процедуры дозирования.

Кнопка «Ввод» - подтверждение введенных данных и остановка процесса приготовления порции воды.

Внешний вид лицевой панели ПУ (рис.4.1)

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Устройство дозатора

- Дозатор состоит из пульта управления (далее по тексту ПУ) и смесительного узла (далее по тексту СУ).

- Пульт управления выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для настенного или навесного крепления.

- Все элементы прибора размещены на одной печатной плате на которой расположены клавиатура управления, индикаторы работы, схема управления и блок питания.

- На корпусе имеется выключатель питания, предохранитель. Включение прибора в сеть осуществляется при помощи провода с вилкой.

- Внешний вид лицевой панели ПУ представлен на рис.4.1, а обозначение органов управления и индикации в табл.4.1. На лицевой панели расположены элементы управления и индикации.

- При поставке дозатора со щупом, последний имеется в комплекте поставки;

- Для установки ПУ на стену в комплекте поставляются крепёжные элементы.

- Смесительный узел состоит из следующих основных частей (см. приложение 1):

- На горячую и холодную воду должны быть установлены: кран шаровый (2), фильтр (3) и гибкий шланг (5) (в комплект поставки не входит);

- Гибкие шланги должны быть подключены к термостатическому смесителю (6), предназначенному для регулировки температуры сливаемой воды.

- К выходу термостатического смесителя подключается счётчик литров (7), а к выходу счётчика четверик (8).

- На четверике (8) сверху установить заглушку, на свободные выходы установить кран шаровый и клапан соленоидный (9) со счетчиком литров (7). Кран шаровый предназначен для открывания потока воды в «обход», предназначенного для настройки температуры при длительном простое, т.к. горячая вода в трубах остывает. Вода сливается в канализацию или накопительную ёмкость. Клапан соленоидный включает слив воды в дежу и выключает при достижении установленной дозы.

- Электрические элементы дозатора подключены к ПУ согласно схеме электрических соединений, представленной в приложении 2.

4.2.   Принцип работы дозатора

Индикатор от МУ Функциональное назначение кнопок:

Кнопка «Установка» - задание порции дозирования воды;

Кнопка «Установка» - задание порции дозирование солевого раствора;

Кнопка «Установка» - задание температуры воды;

Кнопка «Руч/Авт (стрелка вверх)» - задание режима работы терминала - РУЧ/АВТ.;

Кнопка «Установка» - установка параметров термодатчика;

Кнопка «Вода (стрелка вниз)» - включение подачи воды;

Кнопка «Соль (стрелка влево)»- включение подачи солевого раствора;

Кнопка «Архив (стрелка вправо)» - режим просмотра кол-ва отгруженных порций по каждому компоненту;

Кнопка «Архив (стрелка вправо)» - режим просмотра общего литража дозирования по каждому компоненту;

Кнопка «Старт» - старт процедуры дозирования.

Кнопка «Ввод» - подтверждение введенных данных и остановка процесса приготовления порщ

воды.

Вход в меню установок и калибровки счетной камеры:

после включения прибора во время прохождения теста индикатора три раза нажмите кнопку «Установка».

На дисплее появится надпись:

* Ввод адреса*

Калибровка сч. воды

Калибровка сч. соли

Режим термодатчика

-где

«Ввод адреса» - установка адреса прибора (если прибор работает в сети);
Калибровка - режим калибровки счетной камеры.

Нажмите кнопку «О(стрелка вниз)».

Нажмите «Ввод».

Вы вошли в режим калибровки счетной камеры.
На дисплее высветится:
«Калибровка:

Вход-ВВОД Отказ-СТАРТ»

Для в хода в режим нажмите «ВВОД».
На индикаторе высветится:

« Калибровка »

100.0

- где 100.0 - значение устанавливаемого кол-ва воды или солевого р-ра для калибровки счетной камеры. Что бы откалибровать счетную камеру - установите её вместе с образцовым счетчиком (Dy32) в центральный водопровод или в другую магистраль в которой протекает вода. В данной системе должен присутствовать запорный кран для отключения подачи воды. Проверьте уплотнения на соединениях для избежания потерь воды при проливе счетной камеры, что ведёт к увеличению допустимой погрешности.

Используя клавиатуру, введите кол-во воды или солевого раствора необходимое для калибровки счетной камеры.

Рекомендуемое значение 100.0 л. Если Вас устраивает значение по умолчанию, то нажмите «ВВОД». После установки нового значения так же нажмите «ВВОД». Откройте кран.

Не забудьте записать показания образцового счетчика.

Через систему начнет проливаться жидкость. Отмерьте по образцовому счетчику заданное кол-во жидкости для калибровки счетной камеры. В нашем случае - 100.0 л. Закройте кран. Нажмите кнопку «ВВОД». На дисплее высветится надпись:

«Калибровка

Запись в EPROM» - счетная камера откалибрована, константа записана в память терминала. На дисплее появится надпись:

* Ввод адреса*

Калибровка сч.

воды Калибровка

сч. соли

Для выхода из режима нажмите кнопку

«СТАРТ». На дисплее высветится:

t = хх.х °С - текущие показания температуры

Расход:  0.0 л - кол-во отгруженной из бака воды.

Режим задачи температуры

На термостате устанавливаем вручную требуемую температуру смешиваемой воды и при сливе в канализацию контролируем прилагаемым щупом. При достижении требуемой температуры закрываем кран слива в канализацию и устанавливаем размер требуемой дозы. В дальнейшем температура смешиваемой воды автоматически поддерживается термостатом.

Установка:

*Порции воды*
Порции соли
Температуры воды
Выбираем режим и нажимаем «Ввод».
Светим экран:
Порция воды

25,5л.

После задания значения нажимаем кнопку «Ввод»

Далее вводим значение порции соли и температуры воды.	,

Все это делаем кнопками со стрелкой.

После ввода значений переходим в режим простой индикации:

Температура воды 35°С

Расход воды       00.0 л

Расход соли         00.0 л

1.	Запускаем процесс дозирования, нажав кнопку «Старт».

После нажатия кнопки «Старт» обнуляем, значение расхода воды и соли.

2.	Проверяем соответствие заданной температуры воды с показаниями термодатчика.

Если соответствует - включаем светодиод HL3 - «Готовность воды». Прим. если температура воды была задана 0 град., то пункт 2 игнорируем.

Ждем нажатия кнопки «Вода».

После нажатия кнопки «Вода» включаем МОС1 и открываем клапан.
Через счетную камеру потечет вода. Расход отображаем на экране.

Тоже делаем и с солевым раствором по кнопке «Соль».

Прим. если задан автоматический режим работы, то после нажатия кнопки «Старт» все должно работать в автомате.

Для остановки процесса нагревания или дозирования необходимо нажать кнопку «ВВОД».

В случае если терминал находится в режиме выгрузки, переход в режим ожидания произойдет по

завершении выгрузки заданной порции воды;

в любом другом режиме терминал перейдет в режим ожидания сразу.

При нажатии кнопки «Авария» выключаем все сразу.

Включаем все после повторного нажатия кнопки «Авария». Продолжаем с того же места, сохранив

все параметры.заменить на ТЗ терминал лист с 1-3 + 2 листа картинок.

5.    МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- По способу защиты от поражения электрическим током дозатор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- В дозаторе используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить прибор от сети.

- Не допускается попадание влаги на выходные контакты клеммника и внутренние микроэлементы ПУ. Запрещается использование дозатора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

- Подключение, регулировка и техническое обслуживание дозатора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

- При эксплуатации и техническом обслуживании дозатора необходимо соблюдать требования ГОСТ12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

- Запрещается использование дозатора без заземления от имеющегося на корпусе соленоидного клапана болта заземления.

6. МОНТАЖ ДОЗАТОРА НА ОБЪЕКТЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Используя, входящие в комплект поставки, монтажные элементы крепления, установите ПУ на штатное место и закрепите его. Схема подключения приведена в приложении 1. ПУ  необходимо устанавливать на расстоянии не более 2 метров от счётчика литров.

- Подведите холодную и горячую воду к месту установки смесительного узла и установите на них краны шаровые, фильтры и обратные клапана, имеющиеся в комплекте поставки. Краны необходимо устанавливать так, чтобы удобно было их перекрывать по окончании работы. Соберите смесительный узел согласно схемы подключения, представленной в приложении 1, причём счётчик литров необходимо подключить согласно стрелке, имеющейся на корпусе счётчика, а сам счётчик
необходимо расположить горизонтально, т.к. в таком положении он имеет минимальную погрешность. Закрепите термостатический смеситель в любом удобном для работы месте и закрепите его. Подключите к термостатическому смесителю шланги (в комплект поставки не входят). К штуцеру соленоидного клапана подключите шланг для слива в дежу, а к штуцеру слива в «обход» подключите шланг для слива воды в канализацию или промежуточную ёмкость, при этом слив должен быть свободным.

- Подайте горячую и холодную воду к подводящим кранам прибора, при этом не должно быть течи воды из резьбовых соединений. Откройте краны подвода воды в смеситель, при этом также не должно быть никаких течей. Откройте кран слива воды «в обход», проверьте слив воды.

- К ПУ подключены: счётчик литров, датчик температуры, катушки соленоидногых клапанов и щуп (если он имеется в комплекте поставки), согласно схеме электрических соединений, приведённой в приложении 2. Подключите ПУ к сети переменного тока 220 вольт с заземляющим проводом.

- К узлу дозирования соли подключите кран шаровой и фильтр (входит в комплект поставки).

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание дозатора производится не реже одного раза в шесть месяцев и состоит из контроля крепления ПУ, контроля электрических соединений, контроля резьбовых соединений, а также удаления пыли и грязи с корпуса прибора. Так же по мере загрязнения необходимо производить чистку счётчика литров, фильтров для воды, термостатического смесителя.

ВНИМАНИЕ! СВОЕВРЕМЕННО СЛЕДИТЕ ЗА ЧИСТОТОЙ ФИЛЬТРОВ.

8.   МАРКИРОВКА

На ПУ дозатора наносится:

- условное обозначение типа и модификации дозатора;
- товарный знак предприятия изготовителя;
- заводской номер;
- год изготовления.

9. УПАКОВКА

  - Упаковка дозатора производится по ГОСТ 9181-74 в потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона.

  - Упаковка изделий при пересылке почтой по ГОСТ 9181-74.

- ХРАНЕНИЕ

10.1. Дозатор хранить в закрытых отапливаемых помещениях в картонных каробках при следующих условиях:

температура окружающего воздуха 0...+60°С;

относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 35°С. Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Дозатор в упаковке транспортировать при температуре от -25°С до +55°С и относительной влажности воздуха не более 95% при температуре 35°С.

  - Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

  - Транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Изготовитель гарантирует соответствие дозатора заявленным техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

  - Гарантийный срок эксплуатации дозатора со дня продажи - 12 месяцев.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Кондитерхлебпром», г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 30 офис 207.

Тел. (495) 648-61-08

М.П.

01.12.2008г.

Приложение 1 . Схема подключения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

2.1. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

1 - Управление клапаном подачи воды YA1

2 - Управление клапаном подачи солевого раствора YA2

З - Сигнал готовности воды по температуре HL1

4 - Сигнал об окончании дозирования воды HL2

5 - Сигнал об окончании дозирования солевого раствора HL3

6 - Нулевой провод

7 - Фазный провод(220в)

SA1 - Выключатель сетевой

QF1 - Автомат защиты

МОС1 - МОС5 - электронные реле

К1 - К2 - Промежуточные реле

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

2.2. Подключение датчиков  и счетных камер

8 - Вход термодатчика №1

9 - Вход термодатчика №2 общий

10 - Вход счетной камеры воды

11 - Вход счетной камеры воды

12 - Вход счетной камеры солевого раствора

13 - Вход счетной камеры солевого раствора

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

2.3. Распайка разъемов терминала

XI - 8pin - управление клапанами:

- М0С1 -101 - управление клапаном подачи воды;

- М0С2 -102 - управление клапаном подачи солевого раствора;

- МОСЗ - ЮЗ - сигнал готовности воды по температуре;

- М0С4 -104 - сигнал об окончании дозирования воды;

- М0С5 -105 - сигнал об окончании дозирования солевого раствора;

- общий.

Х2 - 2pin- вход термодатчика:

- вход - контакт №1 термодатчика -

- общий - контакт №2 термодатчика -

ХЗ - 5pin - вход счетной камеры воды:

1 - земля;

3 - вход;

Х4 - 5pin - вход счетной камеры солевого раствора:

1 - земля;

3 - вход;

Х5 - 6 pin - на корпусе подключаем к Keys:

1-А;

2-В;

3-С;

4-D;

5-1; 6-2;

7-3.

IBM - 3pin - подключение к ПК:

1 - общий;

2-А;

3-В.