## Общество с ограниченной ответственностью

«Универсал Комплекс и Ко 125047, г.Москва, ул. Краснобогатырская д.6

ИНН 7710381360        КПП 771001001         р/с 40702810800000175000

КБ "Интерактивный",  г. Москва, к/с 30101810900000000810, БИК 044599810

ОКПО 56693854        ОКОНХ 71200

# Тел/факс (495) 7841900; 5024372; 6692239; 6486108

www.universalcomplex.ru, e-mail:universalcomplex@spacenet.ru, universalcomplex@yandex.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на полностью автоматизированную газовую линию вафельных листов R-33.

Производительность при весе вафельного листа с начинкой 50гр (5 слоев вафель,4 слоя начинки):

- 2.88т / 24ч (соотношение веса начинки и вафли - 1:1)

- 3.24т / 24ч (соотношение веса начинки и вафли - 1.25:1);

- 3.38т / 24ч (соотношение веса начинки и вафли - 1.35:1);

- 3.60т / 24ч (соотношение веса начинки и вафли - 1.5:1)

Краткие параметры линии:

1. Общая потребляемая мощность                                              26KW (380V, 50HZ)

2. Потребление воздуха                                                                 0.9 м3/мин

3. Потребление газа (сжиженный газ)  - 23-25м3/ч, природный газ – 20-30м3/ч

4. Размер для резки вафельного блока                                      455х315мм

5. Время выпечки вафельного блока                                         90сек

6. Размер всей линии                                                                     20000х2000х2400мм

7. Общий вес линии                                                                       17тонн

8. Обслуживающий персонал                                                      4 чел.

| № | Вафельная линия R-33 (состав оборудования, краткие характеристики) (2.88-3.6 тн/сут намазных вафель) | Размеры оборудования | Цена Завода-изготовителя, USD$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печь газовая автоматическая на R-33 вафельницы, 20 листов/ мин (размер вафельного листа 460х320мм), включая воздушный компрессор | 8000х1560х2400мм / 7,8квт | 130 000 |
| 2 | Автоматическое устройство для снятия вафельных листов | 1100х820х780мм / 0,18квт | 4 000 |
| 3 | Устройство охлаждения и снятия напряжения вафельных листов | 2540х500х1300мм | 16 600 |
| 4 | Конвейер-накопитель вафельных листов с отбраковщиком ломаных вафельных листов(конвейер контроля) (необходим для накопления листов в случае сбоя в работе намазывающей машины) | 1800х860х620мм / 0,37квт | 4 100 |
| 5 | Машина автоматическая 1-но головочная для нанесения тонкого слоя начинки, формирования прижимными калибровочными валами многослойных вафельных пластов начинки | 5169х1180х1420мм / 5,88квт | 41 300 |
| 6 | Вертикальная охлаждающая башня спирального типа (с чиллером). / Охлаждающая башня тоннельного типа (водяное или воздушное охлаждение) | 2300х1050х4500мм / 3700х1000х2380мм | 113 000 / 51 000 |
| 7 | Конвейер-штабелер вафельных пластов (ламинатор) перед резкой | 900х620х820мм / 0,18квт | 3 200 |
| 8 | Машина автоматическая ножевая для резки вафель ножами (резка контролируется пневматикой FESTO). В комплекте 1 ножевая рамка (размер определяется Покупателем) . | 2280х2000х960мм | 29 100 |
| 9 | Станция приготовления вафельного теста (65кг/замес) | 1820х1200х1040мм / 5,5квт | 12 900 |
| 10 | Смеситель для приготовления вафельной начинки (с водяной рубашкой) (80-100кг/ч) | 1950х1000х1500мм / 4,5квт | 12 100 |
| 11 | Машина для измельчения вафельных отходов. | 800х710х1000мм / 3,0квт | 2 600 |
| 12 | Комплект быстроизнашивающихся запчастей для бесперебойной работы в течение гарантийного периода |  | - |
|  | ИТОГО: |  | 368 900 / 306 900 |
|  | Сумма НДС 18% |  | 66 402 / 55 242 |
|  | Сумма договора с НДС 18% |  | 435 302 / 362 142 |
|  | Стоимость шеф-монтажных, пусконаладочных работ, обучение 5% |  | 21 765 / 18 107 |
|  | Доставка груза, таможенная очистка, сертификация 2-х контейнеров х 15 000$ |  | 30 000 |
|  | Сумма по договору с доставкой, таможенной очисткой, пусконаладкой в долларах США. |  | 487 067 / 410 249 |

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.

# Дополнительно поставляется:

| 1 | Декоратор |  | 16 200$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Покрытие поверхности вафельниц хромом. Для производства вафельных листов по специальным рецептам (защищает от загрязнений и прижиганий |  | 21 600$ |
| 3 | Дополнительные рамка с ножами (согласно технического задания Заказчика). |  | 3 600$ |
| 5 | Машина автоматическая 2-х головочная для нанесения тонкого слоя начинки, формирования прижимными калибровочными валами многослойных вафельных пластов начинки | 5169х1180х1420мм / 5,88квт | 61 100$ |
| 4 | Машина автоматическая 3-х головочная для нанесения тонкого слоя начинки, формирования прижимными калибровочными валами многослойных вафельных пластов начинки | 6599х1180х1420мм | 70 000$ |
| 5 | Конвейер-накопитель вафельных листов с отбраковщиком ломаных вафельных листов(конвейер контроля) c 2-мя поворотными секциями |  | 8 100$ |
| 6 | Автоматическая система контроля дозирования воды (прибор изверения потока воды) и муки (накопительный бак, мучной насос, электрическая система загрузки, выгрузки муки) с жидкокристаллическим дисплеем. | 3100х830х2650мм | 24 000$ |
| 7 | Жиротопка CF-300 или аналог |  | 3 400$ |
| 8 | Насос GRP или LP или аналог для подачи жира |  | 3 300$ |
| 9 | Автомат BT-280 или аналог для упаковки готовой продукции (флоупак) |  | 15 000$ |

Гарантия 12 месяцев при 24ч работе в сутки,  поставка запчастей в течении 10 лет после окончании гарантийного срока. Гарантия распространяется при условии проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ Заводом-Изготовителем.

Условия оплаты и поставки оборудования:

1. Срок изготовления  R- 33:  90 раб.дней, после предоплаты 30%.

- Условия оплаты в долларах США: Предоплата  30% от суммы договора с НДС, доставкой, таможенной очисткой с момента подписания договора, 50% от суммы договора после уведомления завода о готовности к отгрузке в порту Китая (Шанхай), 10% суммы договора после уведомления Поставщика о прибытии контейнера в порт Назначения, 10% суммы договора после уведомления Поставщика о готовности к отгрузке со склада Поставщика или ж/д станции в г. Москве.

- Доставка до места назначения за счет Заказчика автомобильным или ж/д транспортом.

- Шеф-монтажные, пуско-наладочных работы, обучение персонала и технологическая поддержка – 5% от стоимости оборудования с НДС.  Шеф-монтажные работы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ  на условиях 30% авансового платежа общей стоимости шеф-монтажных работ на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА  в течение 5-ти рабочих  дней с момента подписания настоящего Договора, 60% после уведомления ЗАКАЗЧИКА об готовности отгрузки оборудования со склада Поставщика или ж/д станции. Окончательный расчет  в размере 10% производится в течение пяти дней с момента подписания Акта выполненных работ сторонами настоящего Договора.

В стоимость шефмонтажа входит:

# 1. Проведениe шеф-монтажных, пуско-наладочных работ, обучение персонала и технологическая поддержка. (Осуществляется 3-4-мя специалистами  завода-поставщика, 1-н переводчик). Продолжительность 15-20 рабочих дней.)

# 2. Проживание у Заказчика, питание, перемещения на территории Заказчика и др.

# Стоимость перелета специалистов Поставщика Пекин-Москва-Пекин, визовое оформление., трансфер  оплачиваются отдельно Заказчиком

# Стоимость шефмонтажа может быть уменьшена по договоренности сторон на сумму расходов, которые берет на себя сам Заказчик (питание, проживание и др.).

С уважением, Генаральный директор                                Соловьев Андрей Александрович