## Общество с ограниченной ответственностью

«Универсал Комплекс и Ко 125047, г.Москва, ул. Краснобогатырская д.6

ИНН 7710381360        КПП 771001001         р/с 40702810800000175000

КБ "Интерактивный",  г. Москва, к/с 30101810900000000810, БИК 044599810

ОКПО 56693854        ОКОНХ 71200

# Тел/факс (495) 7841900; 5024372; 6692239; 6486108

www.universalcomplex.ru, e-mail:universalcomplex@spacenet.ru, universalcomplex@yandex.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на полностью автоматизированную газовую линию вафельных листов R-51.

Производительность при весе вафельного листа с начинкой 50гр (5 слоев вафель,4 слоя начинки):

- 4.1т / 24ч (соотношение веса начинки и вафли - 1:1)

- 4.5т / 24ч (соотношение веса начинки и вафли - 1.25:1);

- 4.8т / 24ч (соотношение веса начинки и вафли - 1.35:1);

- 5.1т / 24ч (соотношение веса начинки и вафли - 1.5:1)

Краткие параметры линии:

1. Общая потребляемая мощность                                              26KW (380V, 50HZ)

2. Потребление воздуха                                                                 0.9 м3/мин

3. Потребление газа (сжиженный газ)  - 11,8-12,8м3/ч, природный газ – 35,4-38,4м3/ч максимум

4. Размер вафельного листа                                                         460х320мм

4. Эффективный размер для резки вафельного блока           455х315мм

5. Время выпечки вафельного блока                                         90сек

6. Размер всей линии                                                                     25000х2000х2400мм

7. Общий вес линии                                                                       17,5тонн

8. Обслуживающий персонал                                                      4 чел.

| № | Вафельная линия R-51 (состав оборудования, краткие характеристики) (4,1-5,1 тн/сут намазных вафель) | Размеры оборудования | Цена Завода-изготовителя, USD$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печь газовая автоматическая на 51 вафельницу, 28 лист./ мин (включая воздушный компрессор) | 12000х1560х2400мм / 7,8квт | 180 000 |
| 2 | Автоматическое устройство для снятия вафельных листов | 1100х820х780мм / 0,18квт | 4 000 |
| 3 | Устройство охлаждения и снятия напряжения вафельных листов | 2540х500х1300мм | 16 600 |
| 4 | Конвейер-накопитель вафельных листов с отбраковщиком ломаных вафельных листов(конвейер контроля) (необходим для накопления листов в случае сбоя в работе намазывающей машины) | 1800х860х620мм / 0,37квт | 4 100 |
| 5 | Машина автоматическая 1-но головочная для нанесения тонкого слоя начинки, формирования прижимными калибровочными валами многослойных вафельных пластов начинки | 5169х1180х1420мм / 5,88квт | 41 300 |
| 6 | Вертикальная охлаждающая башня спирального типа (с чиллером). / Охлаждающая башня тоннельного типа (водяное или воздушное охлаждение) | 2300х1050х4500мм / 3700х1000х2380мм | 113 000 / 51 000 |
| 7 | Конвейер-штабелер вафельных пластов (ламинатор) перед резкой | 900х620х820мм / 0,18квт | 3 200 |
| 8 | Машина автоматическая ножевая для резки вафель ножами (резка контролируется пневматикой FESTO). В комплекте 1 ножевая рамка (размер определяется Покупателем) . | 2280х2000х960мм | 29 100 |
| 9 | Станция приготовления вафельного теста (65кг/замес) | 1820х1200х1040мм / 5,5квт | 12 900 |
| 10 | Смеситель для приготовления вафельной начинки (с водяной рубашкой) (80-100кг/ч) | 1950х1000х1500мм / 4,5квт | 12 100 |
| 11 | Машина для измельчения вафельных отходов. | 800х710х1000мм / 3,0квт | 2 600 |
| 12 | Комплект быстроизнашивающихся запчастей для бесперебойной работы в течение гарантийного периода |  | - |
|  | ИТОГО: |  | 418 900 / 356 900 |
|  | Сумма НДС 18% |  | 75 402 / 64 242 |
|  | Сумма договора с НДС 18% |  | 494 302 / 421 142 |
|  | Стоимость шеф-монтажных, пусконаладочных работ, обучение 5% |  | 24 715 / 21 057 |
|  | Доставка груза, таможенная очистка, сертификация 2-х контейнеров х 15 000$ |  | 30 000 |
|  | Сумма по договору с доставкой, таможенной очисткой, пусконаладкой в долларах США. |  | 549 017 / 472 199 |

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.

# Дополнительно поставляется:

| 1 | Декоратор |  | 16 200$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Покрытие поверхности вафельниц хромом. Для производства вафельных листов по специальным рецептам (защищает от загрязнений и прижиганий |  | 21 600$ |
| 3 | Дополнительные рамка с ножами (согласно технического задания Заказчика). |  | 3 600$ |
| 5 | Машина автоматическая 2-х головочная для нанесения тонкого слоя начинки, формирования прижимными калибровочными валами многослойных вафельных пластов начинки | 5169х1180х1420мм / 5,88квт | 61 100$ |
| 4 | Машина автоматическая 3-х головочная для нанесения тонкого слоя начинки, формирования прижимными калибровочными валами многослойных вафельных пластов начинки | 6599х1180х1420мм | 70 000$ |
| 5 | Конвейер-накопитель вафельных листов с отбраковщиком ломаных вафельных листов(конвейер контроля) c 2-мя поворотными секциями |  | 8 100$ |
| 6 | Автоматическая система контроля дозирования воды (прибор изверения потока воды) и муки (накопительный бак, мучной насос, электрическая система загрузки, выгрузки муки) с жидкокристаллическим дисплеем. | 3100х830х2650мм | 24 000$ |
| 7 | Жиротопка CF-300 или аналог |  | 3 400$ |
| 8 | Насос GRP или LP или аналог для подачи жира |  | 3 300$ |
| 9 | Автомат BT-280 или аналог для упаковки готовой продукции (флоупак) |  | 15 000$ |

Гарантия 12 месяцев при 24ч работе в сутки,  поставка запчастей в течении 10 лет после окончании гарантийного срока. Гарантия распространяется при условии проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ Заводом-Изготовителем.

Условия оплаты и поставки оборудования:

1. Срок изготовления  R- 51:  120 раб.дней, после предоплаты 30%.

- Условия оплаты в долларах США: Предоплата  30% от суммы договора с НДС, доставкой, таможенной очисткой с момента подписания договора, 50% от суммы договора после уведомления завода о готовности к отгрузке в порту Китая (Шанхай), 10% суммы договора после уведомления Поставщика о прибытии контейнера в порт Назначения, 10% суммы договора после уведомления Поставщика о готовности к отгрузке со склада Поставщика или ж/д станции в г. Москве.

- Доставка до места назначения за счет Заказчика автомобильным или ж/д транспортом.

- Шеф-монтажные, пуско-наладочных работы, обучение персонала и технологическая поддержка – 5% от стоимости оборудования с НДС.  Шеф-монтажные работы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ  на условиях 30% авансового платежа общей стоимости шеф-монтажных работ на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА  в течение 5-ти рабочих  дней с момента подписания настоящего Договора, 60% после уведомления ЗАКАЗЧИКА об готовности отгрузки оборудования со склада Поставщика или ж/д станции. Окончательный расчет  в размере 10% производится в течение пяти дней с момента подписания Акта выполненных работ сторонами настоящего Договора.

В стоимость шефмонтажа входит:

# 1. Проведениe шеф-монтажных, пуско-наладочных работ, обучение персонала и технологическая поддержка. (Осуществляется 3-4-мя специалистами  завода-поставщика, 1-н переводчик). Продолжительность 15-20 рабочих дней.)

# 2. Проживание у Заказчика, питание, перемещения на территории Заказчика и др.

# Стоимость перелета специалистов Поставщика Пекин-Москва-Пекин, визовое оформление., трансфер  оплачиваются отдельно Заказчиком

# Стоимость шефмонтажа может быть уменьшена по договоренности сторон на сумму расходов, которые берет на себя сам Заказчик (питание, проживание и др.).

С уважением, Генеральный директор                                Соловьев Андрей Александрович