Автомат экструзионный для формования тестовых трубочек различного диаметра и длины с  начинкой (фруктовая, шоколадная, кремовая) YMJ-300 (Тайвань).

Описание:

- Изделия - тестовые трубочки, в т.ч. вафельные различного диаметра и длины с различной начинкой.

- Тип начинки: вязко-текучая, пастообразная.

- Частотно-регулируемый привод.

- Компьютер на 6 программ памяти.

- Сенсорная панель управления – легкость контроля и широкий диапазон регулировки.

- Производительность зависит от плавно регулируемой и программируемой  длины изделия:

- 3000 шт/ч при L=20 см;

- 6000 шт/ч при L=10 см;

- 12000 шт/ч при L=5 см.

- Максимально возможная L тестов.труб.= 50 см.

- Объем загрузочного бункера: 20 литров.

- Мощность: 2кВт.

- Габариты: 2200х500х400 мм.

- Вес: 310 кг.

Особенности:

- Загрузочный бункер вертикального типа исключает повреждение какой-либо начинкой.

- Малая погрешность веса заготовки.

- Машина легко собирается, чистится и обслуживается. Все части машины, контактирующие с продуктом, изготовлены из пищевой нержавеющей стали, пластика и алюминиевых деталей со специальной обработанной поверхностью.

- Машина достаточно компактна, легко управляема и не создает шума при работе.

- Приемлемая цена, небольшие габариты, хорошая управляемость, малые шумы при работе.

- Формующие насадки и добавочные устройства для различных начинок легко меняются.

- Вес продукции и соотношение оболочка/начинка плавно регулируются, как результат: в короткие сроки продукт высокого качества, удовлетворяющий требованиям заказчика.

В качестве начинки используются: повидло, варенье, конфетюры, вареное, сгущенное молоко, различные ореховые массы, начинки для конфет.

Возможные насадки и виды изделий: в комплект поставки входят 6 формующих насадок, позволяющих получать трубочки различной формы.

Сроки поставки:

В течение 40-60 рабочих дней после получения авансового платежа. Если авиа доставкой – быстрее.

Условия поставки:

EX.WORK Шанхай, Китай

Условия платежа:

50% - авансовый платеж, 40% оплачен сразу же после уведомления об отгрузке с завода Поставщика, остаток платежа 10% должен быть оплачен сразу же после прибытия в Российский порт или аэропорт.

Пусконаладка:

Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, обучение персонала, технологическая поддержка, непредвиденные расходы – 10% от стоимости оборудования с НДС, стоимость перелета специалистов Поставщика(1200-1500USD/чел.), 50USD в день с человека техническому персоналу, визовое оформление, трансфер – оплачиваются отдельно. Для пусконаладки небходим один человек в течение 1-3 дней. Стоимость услуг переводчика обсуждаются отдельно, по желанию Заказчик сам может предоставить переводчика.

Заказчик должен оплачивать за свой счет проживание у Заказчика, питание, перемещения на территории Заказчика и др.

Шеф-монтажные работы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ  на условиях 30% авансового платежа общей стоимости шеф-монтажных работ на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА  в течение 5-ти рабочих  дней с момента подписания настоящего Договора, 60% после уведомления ЗАКАЗЧИКА об готовности отгрузки оборудования со склада Поставщика или ж/д станции. Окончательный расчет  в размере 10% производится в течение пяти дней с момента подписания Акта выполненных работ сторонами настоящего Договора.

Заказчик может отказаться от шеф-монтажных работ и провести их сам.

Гарантия:

Продавец гарантирует качество в течение 12 месяцев начиная с даты установки.

Стоимость с НДС, с транспортировкой 35,000USD -/ DDU Москва.