Машина автоматическая для формования и выпечки различных видов вафельных трубочек с наполнением и без.  Производство Китай.

Исполнение обшивки каркаса - сталь углеродистая окрашенная.

Технические характеристики:

Производительность: 150-200шт/мин, 20-30 кг/час без начинки, либо 40—60 кг/час с начинкой

Диаметр выпекающего барабана: 1800-2000 мм

Установленная мощность: 5,5 кВт-газ, либо 47 кВт-электричество;

Давление воздуха: 0,7 МПа, 0,3 м3/мин

Потребление газа 3-5 кг/час

Габаритные размеры: 3400х2000х2500 мм

Занимаемая площадь: S=30 м2

Вес: 5 тонн.

Машина представляет собой  оборудование нового поколения и все производственные процессы на ней полностью автоматизированы, разработана и изготовлена на основе самых передовых достижений японской технологии при производстве изделий типа круглых тестовых палочек с начинкой. Машина является 2-х ручьевой и предназначена для  формования и выпечки различных видов вафельных трубочек с наполнением  и без , одно и  двухцветных. Машина изготавливается в 3-х исполнениях, когда внутренний диаметр изделий варьируется в пределах: 1-ое и основное исполнение от 8 до 16 мм; 2-ое исполнение от 14 до 22 мм, 3-е исполнение от 20 до 26 мм и может быть изменен путем замены тестоформующих накручивающих стержней и их системы приводов. Тестовые трубочки нарезаются определенной длины в пределах от 30 до 200 мм,  при помощи  регулировок  параметров диафрагменной резки. Также возможно изготовление машины, исходя из параметров технического задания «Заказчика»( с указанием диапазонов  внутренних диаметров и длин трубочек). Скорость вращения выпекающего барабана и толщина тестовых полос в машине регулируются. Стабильно поддерживаемое давление в системе оборудования обеспечивает его надежную работу.

Исполнение обшивки каркаса - нержавеющая сталь.

Исполнение выпекающего барабана  может быть как газовым, так и электрическим

(автоматическая система подачи и поджига газа, поддержания и контроля эффективного температурного режима, разумного использования энергии, система оповещения о неисправностях в работе оборудования). Вдобавок к описанным выше достоинствам, оборудование отличается низкими шумами при работе и возможностью плавной регулировки производительности,  благодаря частотным преобразователям скорости, высокоавтоматизированным исполнением,  изготовлено  из  высокачественной нержавеющей стали,  отвечающей самым современным санитарно-гигиеническим требованиям.

Машина состоит из систем: подготовки вафельного теста (миксер), начиночных масс (шариковая мельница), нанесения цветных полос (машина для приготовления и дозированной подачи  красителей к изделиям ), 2-х насосов для подачи жидкого теста на выпекающий барабан для получения 2-х  тестовых лент, 2-х тестоформующих устройств, 2-х  начинконаполнителей, выпекающего барабана, системы охлаждения, общей программируемой системы электрического контроля  РLC. В соответствии с требованиями технологии и рецептуры,  перемешанное и подготовленное  в миксере жидкое вафельное тесто подается насосами на механизм формирования 2-х вафельных лент на крутящемся выпекающем барабане. После выпечки, тестовые ленты отделяются от рабочей поверхности барабана и подаются на накручивающие стержни устройств формирования заготовок вафельных трубочек с возможным одновременным полным или частичным наполнением их начинкой, резкой на трубочки заданной длины с последующим сбором и охлаждением изделий на ленточном конвейере и подачи их на упаковку.

6.

1. Конвейер для сбора и охлаждения  вафельных трубочек;

2. Система приготовления и перекачки вафельного теста  2-мя насосами  и подачи  начинки  2-мя  наполнителями;

3. Машина для приготовления красителей;

4. Миксер для приготовления жидкого вафельного теста;

5. Шариковая мельница для приготовления начинок мягких и пластичных по текстуре с хорошей текучестью;

6. Тестоформующее устройство;

7. Программируемая система электрического контроля;

7.

Образцы, выпускаемых изделий:

Опционное оборудование: по желанию «Заказчика» завод-изготовитель предлагает машину для формования и выпечки одноцветных и двухцветных вафельных подушечек с начинкой или без нее.