Линия отливки ирисных, желейных конфет вобрала в себя все лучшее и является наиболее передовой в настоящее время. Использует силиконовые формы для отливки конфет и снабжена автоматической пневмосистемой освобождения форм от конфет, с высоким уровнем автоматизации. Линия высокопроизводительная и позволяет отливать просто ирисные конфеты, двухцветные конфеты, с начинкой и конфеты в полоску с начинкой.

Технические характеристики:

Производительность, кг/ч         -                 150                    /        300               /          450

Мах вес изделия , грамм          -                      7                    /            7               /              7

Скорость отливки, проходов/мин -              60                    /          60              /             60

Мощность, Квт                      -                        20-40

Потребление сжатого воздуха  -                   0,5м3/мин

Потребление пара, кг/ч                    -           250                  /         250             /            500

Давление пара, Мпа                                     0,2-0,6                 /    02-0,6              /   0,2-0,6

Потребление воды                   -                   1500 л/ч

Размеры                                    -                    16400х2000х2300мм

Вес                                             -                    6000кг

Необходимая температура воздуха в

помещении для охлаждения, Град.С  -      22-25

Влажность, %                            -                    55

II.     Линия производства мягких и твердых конфет с начинкой и без нее (Тайвань-Китай). Состоит из установки  приготовления сиропных и конфетных масс под вакуумом , 3-х бункерного депозитора (агрегата отливочного)  с камерой желирования (охлаждения). Может поставляться как универсальный депозитор для отливки как мягкой, так и твердой конфеты 1 / 2 / 3-х цветной,  1 / 2-х цветной с начинкой, 2-х слойной (2разн.цвета) или как депозитор только для мягкой или только для твердой конфеты

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Цена за ед., тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | Условия оплаты, % | Срок изготовл-я, раб.дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат отливочный 3х-бункерный с камерой желирования (охлаждения) для 1 / 2 / 3-х цветной, 1 / 2-х цветной с начинкой, 2-х слойной (2разн.цвета) (только мягкая конфета (ирис и др.) с начинкой по выбору | 1 | 100,000$ (150кг/ч) 115,000$ (300кг/ч) / 130,000$ (450кг/ч) / 170,000$ (600кг/ч) | 100,000$ / 115,000$ / 130,000$ / 170,000$ | 50 | 90 |
| 3 | Установка приготовления карамельных масс под вакуумом для 3-х бункерного депозитора (агрегата отливочного) | 1 | 70,000$ | 70,000$ | 50 | 90 |
| Итого стоимость линии (депозитор+кухня): | 170,000$ / 185,000$ / 200,000$ / 240,000$ | . |

Цена мягких конфет: USD170,000$ / 185,000$ / 200,000$ / 240,000$ на производительность 150кг/300кг/450кг/600кг соответственно  (каждая машина имеет 1 комплект матриц один для мягких конфет.). Каждый дополнительный комплект из матриц – 15,000$.

Опция 1:

Для производства трехцветных конфет цена увеличивается на US$10,000.

Опция 2:

Если Заказчик выбирает следующие импортные части цена увеличивается на US$10.000:

Части меняются на следующие брэнды:

1. Жидкокристаллический программируемый контроллер -          MITSUBISH (Япония)

2. Частотно-регулируемый привод - MITSUBISH (Япония)

3. Жидкокристалический монитор  -  EASYVIEW (Тайвань)

4. Электроника  - OMRON (Япония)

5. Пневматика  - FESTO (Германия)

6. Дозирующий насос  - NIKKISO EIKO (Япония)

7. Охлаждающий компрессор  -  MANEUROP (Франция)

Список основного оборудования:

Вся линия состоит из двух частей, кухни (комплекс оборудования для приготовления конфетных масс) и отливочного оборудования с системой охлаждения.  Состав линии с автоматической вакуумной сироповарочной установкой непрерывного действия и отливочного агрегата для мягких конфет в зависимости от производительности

| N п/п | Состав оборудования | Кол-во | 150 кг/ч | 300 кг/ч | 450 кг/ч | 600 кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бак растворительный300л | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 1″ шестеренчатый насос | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Накопительная емкость 300л | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Кухня пленочного типа из нерж.стали | 1 |  |  |  |  |
| 4-1 | Каркас | 1 |  |  |  |  |
| 4-2 | Нагреватель | 1 |  |  |  |  |
| 4-3 | Вакуумаппарат | 1 |  |  |  |  |
| 4-4 | Каркас под пленочный аппарат | 1 |  |  |  |  |
| 4-5 | Вакуумный насос | 1 |  |  |  |  |
| 4-6 | Насос-дозатор | 1 |  |  |  |  |
| 4-7 | Нагнетательный насос нерж.сталь+медь | 1 |  |  |  |  |
| 4-8 | Клапан автоматического регулирования давления (spiraxsarco) | 2 |  |  |  |  |
| 4-9 | Трубы и фитинги | 1 |  |  |  |  |
| 4-10 | Жидкокристалический программируемый дисплей(Delta), электрические компоненты (Schneider) | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Каркас Депозитора (отливочный агрегат) из нерж.стали | 1 |  |  |  |  |
| 5-1 | Основной привод | 1 |  |  |  |  |
| 5-2 | Охлаждающая система | 1 |  |  |  |  |
| 5-3 | Смеситель для цветных ингридиентов и ароматизаторов ( двигатель SEW) | 2 |  |  |  |  |
| 5-4 | NIKKISO – дозирующий насос | 4 |  |  |  |  |
| 5-5 | Устройство для подключения жидкокристалического монитора | 1 |  |  |  |  |
| 5-6 | Бункер для двухцветных конфет с устройством нагнетания, трубопроводной арматурой и аксессуарами | 1 |  |  |  |  |
| 5-7 | Матрицы для конфет (штук) |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |

Список оборудования в картинках:

  - Емкость для растворения

2) Насос шестеренчатый

3) Накопительный бак

4) Аппарат для варки ирисных масс

Характеристики:

Аппарат специально спроектирован для производства высококачественной ирисной массы. Он использует пар для варки масс. Он также снабжен крутящимися лопастями-скребками (с регулировкой скорости вращения) во избежание пригорания массы во время варки. Ирисные конфеты, карамельные конфеты могут быть произведены на этом оборудовании.

Основные технические характеристики:

Производительность: 300кг/ч

Общая мощность: 5.5Квт

Вес каждой партии варки: 160кг, Время варки: 35мин

Потребление пара рекомендуемое: 300кг/ч; 0.7Мпа

Размер: L1800 x W1450 x H2350мм

Вес: 1500кг

АГРЕГАТ ОТЛИВОЧНЫЙ  + Баки с подогревом                  КУХНЯ

Агрегат отливочный с комплектом силиконовых           Механизм выбивания силиконовых матриц

Матриц  (1  500шт.), пр-ть 450кг/ч (изделие 7гр.)

Срок поставки:

Срок изготовления: 60~80 календ.дней, срок доставки до Москвы: 45 календ.дней. Стоимость 40 футового контейнера – 12.500USD.

Условия поставки:

СИФ, г.Москва

Условия платежа:

50% - авансовый платеж, 40% после уведомления об отгрузке с завода Поставщика, остаток платежа 10% должен быть оплачен сразу же после прибытия в Российский порт.

Пусконаладка:

Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, обучение персонала, технологическая поддержка, стоимость перелета специалистов Поставщика(1200-1500USD/чел.), 50USD в день с человека техническому персоналу, визовое оформление, трансфер, непредвиденные расходы – 7% от стоимости оборудования с НДС. Для пусконаладки небходимы два человека в течение 15 дней. Стоимость услуг переводчика обсуждаются отдельно, по желанию Заказчик сам может предоставить переводчика.

Но Заказчик должен оплачивать за свой счет проживание у Заказчика, питание, перемещения на территории Заказчика и др.

Шеф-монтажные работы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ  на условиях 30% авансового платежа общей стоимости шеф-монтажных работ на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА  в течение 5-ти рабочих  дней с момента подписания настоящего Договора, 60% после уведомления ЗАКАЗЧИКА об готовности отгрузки оборудования со склада Поставщика или ж/д станции. Окончательный расчет  в размере 10% производится в течение пяти дней с момента подписания Акта выполненных работ сторонами настоящего Договора.

Гарантия:

Продавец гарантирует качество в течение 12 месяцев начиная с даты установки.

# Text boxes

* Может растворять сахар и патоку быстро, может достигать полного расстворения с добавлением однородных масс в продукт.

* Нет отложений и перегрева сиропа.

* Используется пар для расстворения, быстрый, экономичный, удобный.

Объем: 300л, Рабочее давление:0.15Мпа,

Рабочая температура: 120град.

* Специально изготовлен для для перекачки сиропа в накопительный бак или котел.

* Сконструирован с защитой от избытка давления.

Диаметр: 1дюйм; Произв-ть: 3.3 м3/ч, 55л/мин.; Выхоодное давление: 0.32Мпа; Скорость: 1420об/мин;Мощность:1.1Квт

Этот накопительный бак используется для накопления сиропа, перемешивания его с ароматизаторами и колерами.

Мощность: 0.75Квт, Внутр.диаметр: Φ700мм

Внешние размеры: Φ800мм x 1700мм