YJGQ150-450A Полностью автоматическая линия отливки жевательных/желейных конфет (мармелада). Новая улучшенная технология третьего поколения.

Данная линия является передовой и предназначена для непрерывной отливки мягких желейных/ жевательных конфет (мармелада) различных размеров и конфигурации. Это идеальное оборудование для производства высококачественных конфет, занимающее небольшое пространство и не требующее большого персонала для обслуживания линии. Линия может отливать одно-, двух-, трех цветные конфеты (мармелад). Каждая машина может делать 1/2/3-х цветные конфеты, 1 / 2-х цветные с начинкой, 2-х слойные конфеты.

Образцы изделий, производимых на линии YJGQ150-450A :

СПИСОК ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

| No | Оборудование | Кол-во | Характеристики | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Емкость для желатина | 2 | 150л |  |
| 02 | Система автоматического взвешивания, растворения, перемешивания | 1 | AWDMS500-S | Оборудована системой PLC автоматического контроля |
| 03 | Насос-дозатор | 1 | 1“ |  |
| 04 | Емкость давления 1 | 1 | 200л |  |
| 05 | Вакуумаппарат | 1 | 200л |  |
| 06 | Емкость накопительная для масс | 1 | 200л |  |
| 07 | Система автоматической дозировки колорантов, ароматизаторов, кислоты | 1 | ADCB500 |  |
| 08 | Трубы и клапана | 1компл. |  |  |
| 09 | Агрегат отливочный | 1компл. | 20раз/мин | С распылителем масла |
| 09-01 | Отливочная головка | 2 |  |  |
| 09-02 | Промышленный охлаждающий тоннель | 1компл. |  |  |
| 09-03 | Соединительные трубы | 1компл. |  |  |
| 09-04 | Транспортирующая система | 1компл. |  |  |
| 09-05 | Каркас | 1компл. |  |  |
| 09-06 | Пульт управления | 1компл. |  | PLC контроль |
| 10 | Матрица для желейных конфет (мармелада) | 1компл. | 480шт. |  |
| 11 | Лотки | 1500шт. | $8.-/ед. Total:$12000.-/ | Подготавливаются самим Заказчиком |
| 12 | Компрессор воздушный | 1 | 0.6/10Mpa $600.-/ ед. | Подготавливаются самим Заказчиком |
| 13 | Рециркуляционная коробка | 200шт. | $5.-/ ед. Total:$1000.-/ | Подготавливаются самим Заказчиком |
| 14 | Транспортирующая тележка | 1компл. | 2шт. $500.-/ ед. | Подготавливаются самим Заказчиком |
| 15 | Полирующее устройство | 2set | Диаметр 1000mm $3000.-/ ед. | По выбору |
| Оборудование для сушильной камеры(Подготавливаются самим Заказчиком) |
| A | Сушильная камера | 2 | 4000x3000x2000мм | Необходим рисунок |
| 1 | Сушильный агрегат | 2 | 14000Ккал |  |
| 2 | Влагоотделитель | 2 | 8 гк/чh |  |

Технические характеристики:

| Модель | YJGQ150 | YJGQ300 |
| --- | --- | --- |
| Производительность, кг/ч | 50-100 | 80-150 |
| Кол-во порций отливок, шт./мин | 25-30 | 25-30 |
| Вес каждой конфеты, грамм: два цвета один цвет | 2гр-6гр 1.5гр-6гр | 2гр-6гр 1.5гр-6гр |
| Потребление электроэнергии | 8Квт/380В | 12Квт/380В |
| Охладитель | MT160 x1 15,000 Ккал/ч 10.5Квт | MT160x2 30,000Ккал/ч 21Квт |
| Потребление сжатого воздуха Давление сжатого воздуха | 0.20м3/мин 0.4-0.6Мпа | 25м3/мин 0.4-0.6Мпа |
| Условия, необходимые для системы охлаждения: 1. Температура комнаты (С) 2. Влажность (%) | 20-25 55 | 20-25 55 |
| Длина всей линии, м | 12м | 16м |
| Общий вес, кг | Приблизительно 5000 | Приблизительно 6000 |

Последовательность операций:

Расворение сахара→ смешивание → охлаждение → транспортирование →  отливка конфет →  охлаждение  → упаковка

1. Система подготовки сиропа

Система включает:

- электрический пульт управления

- Весовой дозатор с устройством загрузки ингридиентов

- емкость размешивания под давлением

- накопительная емкость и насос

- вакуум аппарат с насосом

- Сливной насос

система рециркуляции кондитерской массы

2. Система автоматической дозировки колорантов, ароматизаторов, кислоты (YADCB-500)

Эта система производит высококачественную, стабильную массу для желейных конфет (мармелада).

- незивисимые дозирующие ячейки;

- рецепты могут быть скопированы в память;

скомплектована системой автоматического взвешивания

Система AWDMS500-1000  автоматического взвешивания, смешивания и растворения партии масс для отливки конфет.

Линия удовлетворяет всем требованиям для создания партий кондитерских масс для отливки. Высококачественное, многофункциональное, высокопроизводительное, энергосберегающее оборудование. Линия осуществляет больше, чем автоматическое взвешивание, распад и смешивание сырья с действующим транспортом к одной или более единицам производства. В основу линию заложен процесс непрерывного производства. Это автоматическая система взвешивания компонентов для кондитерской промышленности. Сахар и все сырье автоматически взвешиваются в резервуаре взвешивания. Механический баланс, контроль PLC. Сахарные кристаллы перемещаются винтовым транспортером. Жидкие компоненты загружаются с помощью дозирующих насосов. Всем процессы управляются через систему PLC контроля с памятью. Рецепт запрограммирован, и компоненты точно и правильно взвешиваются для перемещения в смешивающееся устройство.

Много рецептов конфет могут быть запрограммированы в память по вашему желанию.

Производительность  500-1000 кг/ч.

Список Оборудования:

| N п/п | Оборудование | Техническая спецификация | Мощность | Кол-во | Замечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Резервуар для жидкой глюкозы | 300л |  | 1 | SUS304 |
| 02 | Транспортер для сахара | 800x800x60 | 1.1 Квт | 1 | SUS304 |
| 03 | Варочный и растворяющий котел для сахара | 300л | 0.75Квт | 1 | SUS 304, с мешалкой |
| 04 | насос для перекачки сиропа | 2т/ч | 1.5 Квт | 1 | Нержавеющая сталь |
| 05 | резервуар хранения сиропа | 500л | 0.75 Квт | 1 | SUS304 |
| 06 | Система PLC автоматического контроля | Mitshubishi/Siemens |  | 1 |  |
| 07 | нержавеющие трубы, клапана | SUS304 |  | 1 | SUS304 |

Срок поставки:

В течение 60 дней после получения авансового платежа

Условия поставки:

EX.WORK Шанхай, Китай

Условия платежа:

50% - авансовый платеж, 40% после уведомления об отгрузке с завода Поставщика, остаток платежа 10% должен быть оплачен сразу же после прибытия в Российский порт.

Пусконаладка:

Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, обучение персонала, технологическая поддержка, стоимость перелета специалистов Поставщика(1200-1500USD/чел.), 50USD в день с человека техническому персоналу, визовое оформление, трансфер, непредвиденные расходы – 7% от стоимости оборудования с НДС. Для пусконаладки небходимы два человека в течение 15 дней. Стоимость услуг переводчика обсуждаются отдельно, по желанию Заказчик сам может предоставить переводчика.

Но Заказчик должен оплачивать за свой счет проживание у Заказчика, питание, перемещения на территории Заказчика и др.

Шеф-монтажные работы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ  на условиях 30% авансового платежа общей стоимости шеф-монтажных работ на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА  в течение 5-ти рабочих  дней с момента подписания настоящего Договора, 60% после уведомления ЗАКАЗЧИКА об готовности отгрузки оборудования со склада Поставщика или ж/д станции. Окончательный расчет  в размере 10% производится в течение пяти дней с момента подписания Акта выполненных работ сторонами настоящего Договора.

Гарантия:

Продавец гарантирует качество в течение 12 месяцев начиная с даты установки.

Детали выделеные синим цветом – для твердых конфет, красным цветом – для твердых и мягких конфет.

Цена для твердых конфет (карамель), USD: (депозитор с охл.тоннелем / депозитор с охл.тоннелем + кухня) (110,000 / 180,000$) / (125,000 / 195,000$) / (140,000 / 210,000$) / (180,000 / 250,000$)  на производительность 150кг / 300кг / 450к г/ 600кг соответственно (каждая машина имеет 1 комплект матриц для твердых конфет).

Цена для твердых и мягких конфет (карамель и мармелад), USD: (депозитор с охл.тоннелем / депозитор с охл.тоннелем + кухня) (125,000 / 195,000$) / (140,000 / 210,000$) / (155,000 / 225,000$) / (195.000 / 265.000$)  на производительность 150кг / 300кг / 450кг / 600кг соответственно (каждая машина имеет 2 комплекта матриц, один для твердых, один для мягких конфет).

Стоимость полной автоматической линии только для твердых конфет без доставки, (без упаковщика):

YJGQ150A: USD 300,000. -/ CIF Москва

YJGQ300A: USD 315,000. -/ CIF Москва

YJGQ450A: USD 330,000. -/ CIF Москва

YJGQ600A: USD 370,000. -/ CIF Москва

Опция 1:

Для производства трехцветных конфет цена увеличивается на US$10,000.

Опция 2:

Если Заказчик выбирает следующие импортные части цена увеличивается на US$10.000:

Части меняются на следующие брэнды:

1. Жидкокристаллический программируемый контроллер -          MITSUBISH (Япония)

2. Частотно-регулируемый привод - MITSUBISH (Япония)

3. Жидкокристалический монитор  -  EASYVIEW (Тайвань)

4. Электроника  - OMRON (Япония)

5. Пневматика  - FESTO (Германия)

6. Дозирующий насос  - NIKKISO EIKO (Япония)

7. Охлаждающий компрессор  -  MANEUROP (Франция)

На полную линию: три 20-ти футовых контейнера по 10,000 USD (включены все расходы по транспортировке, таможенные сборы, растаможка)

Каждая дополнительная матрица: USD 25,0 -/каждая

## Депозитор с охлаждающим тоннелем