Линия MMC120 непрерывного производства зефира (marshmallow) методом отливки или экструзии различных цветов и форм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики:

| Модель | MMC120 |
| --- | --- |
| Производительность, кг/ч | 60~120 |
| Размер (диаметр) продукта, мм | 20~50 |
| Размер заготовки продукта, мм | 20~160 |
| Потребление пара, кг/ч Давление пара, MPa | 250 0.2~0.6 |
| Электроэнергия потребляемая | 35Квт/380В |
| Потребление сжатого воздуха Давление сжатого воздуха | 1.5м3/мин 0.6-0.8MPa |
| Условия, необходимые для системы охлаждения: 1. Температура комнаты (С) 2. Влажность (%) | 20~25 45~55 |
| Общий вес, кг | 8000 |
| Полная длина линии, м | 25 (35) |

СПИСОК ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

| N | Описание | Характеристики | Мощность (Квт) | Кол-во | Цена (без НДС)/USD | Замечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Линия зефира (marshmallow) метод экструзии | 80-100кг/ч |  |  | 149 200 |  |
| 1 | Насос |  | 1.1 | 1 | 5 250 | От массы к аппарату для аэрации, SUS304 |
| 2 | Непрерывный аппарат для аэрации | CQ300 | 3.7 | 1 | 21 000 | SUS304 |
| 3 | Смешивающая система впрыска на 4 цвета/аромата |  |  | 1 | 16 500 | SUS304 |
| 4 | Экструдер 4-х цветного зефира |  | 1.5 | 1 | 25 500 | SUS304 |
| 5 | Охлаждающий туннель с чиллером | Ширина - 1.2м, Длина -25м | 12 | 1 | 43 500 | SUS304 |
| 6 | Устройство выпуска продукта 1 |  | 0.75 | 1 | 5 250 | SUS304 |
| 7 | Вибратор крахмала 2 |  | 0.75 | 1 | 6 750 | SUS304 |
| 8 | Резательное устройство |  | 1.1 | 1 | 7 950 |  |
| 9 | Подающий конвейер |  | 0.75 | 1 | 4 500 | Материал PE |
| 10 | Барабан отделения крахмала |  | 0.75 | 1 | 9 000 | SUS304 |
| B | Линия зефира метод отливки | 60-80кг/ч |  |  | 149 200 |  |
| 11 | Насос |  | 1.1 | 1 | 5 250 | SUS304 |
| 12 | Непрерывный аппарат для аэрации | CQ300 | 20 | 1 | 21 000 | SUS304 |
| 13 | Котел варочный джема с насосом |  | 4 | 1 | 11 700 | SUS304 |
| 14 | Резервуар хранения джема с насосом | 2500x1800x1200 | 1.5 | 1 | 8 400 | SUS304 |
| 15 | Агрегат отливочный |  |  | 1 | 27 000 | Управляемый двигателем шага, SUS304 |
| 16 | Охлаждающий туннель с чиллером | 28000x1200x1800 |  | 1 | 46 500 | SUS304 |
| 17 | Устройство выпуска продукта 1 |  |  | 1 | 5 250 | SUS304 |
| 18 | Вибратор крахмала 2 | 0.6MPa |  | 1 | 6 600 | SUS304 |
| 19 | Подающий конвейер |  | 0.75 | 1 | 4 500 | SUS304 |
| 20 | Барабан отделения крахмала |  |  |  | 9 000 | SUS304 |
| 21 | Комплект труб и клапанов для A или B |  |  | 1 | 4 000 | SUS304 |

Сроки поставки:

В течение 150 дней после получения авансового платежа

Условия поставки:

EX.WORK Шанхай, Китай

Условия платежа:

50% - авансовый платеж, 40% оплачен сразу же после уведомления об отгрузке с завода Поставщика, остаток платежа 10% должен быть оплачен сразу же после прибытия в Российский порт.

Пусконаладка:

Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, обучение персонала, технологическая поддержка, стоимость перелета специалистов Поставщика(1200-1500USD/чел.), 50USD в день с человека техническому персоналу, визовое оформление, трансфер, непредвиденные расходы – 10% от стоимости оборудования с НДС. Для пусконаладки небходимы два человека в течение 20-30 дней. Стоимость услуг переводчика обсуждаются отдельно, по желанию Заказчик сам может предоставить переводчика.

Но Заказчик должен оплачивать за свой счет проживание у Заказчика, питание, перемещения на территории Заказчика и др.

Шеф-монтажные работы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ  на условиях 30% авансового платежа общей стоимости шеф-монтажных работ на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА  в течение 5-ти рабочих  дней с момента подписания настоящего Договора, 60% после уведомления ЗАКАЗЧИКА об готовности отгрузки оборудования со склада Поставщика или ж/д станции. Окончательный расчет  в размере 10% производится в течение пяти дней с момента подписания Акта выполненных работ сторонами настоящего Договора.

Гарантия:

Продавец гарантирует качество в течение 12 месяцев начиная с даты установки.

Стоимость полной линии с НДС, с транспортировкой (без упаковщика)MMC120: USD 200,000. -/ DDU Москва.

Два 20-ти футовых контейнера по 10,000 USD (включены все расходы по транспортировке, таможенные сборы, растаможка)

Отливочная линия зефира (маршмелоу)

| 16 | Охлаждающий тоннель с чилером | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Агрегат отливочный | 11 | Насос от системы подготовки сиропа |
| 14 | Бак накопительный с насосом | 20 | Барабан удаления крахмала |
| 13 | Вакууаппарат начиночный | 19 | Конвейер подъемный |
| 12 | Аэратор непрерывного действия | 18 | Вибратор крахмала |
| 11 | Насос подающий | 17 | Инструмент возврата продукта |
| No. | Наименование | No. | Наименование |

Линия экструзии зефира (маршмелоу)

| 6 | Инструмент возврата продукта | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Охлаждающий тоннель с чилером | 11 | Насос от системы подготовки сиропа |
| 4 | Эветный экструдер зефира (маршмелоу) | 10 | Барабан удаления крахмала |
| 3 | Система дозирования и смешивания 4-х цветный и вкусовых компонентов | 9 | Конвейер подъемный |
| 2 | Аэратор непрерывного действия |  | Резка |
| 1 | Насос подающий | 7 | Вибратор крахмала |
| No. | Наименование | No. | Наименование |