# Линия NNT-205 производства ирисных, молочных конфет методом          штамповки.

Линия предназначена для производства различных видов мягких конфет, таких как ирисные, молочные конфеты, мягкую карамель и т.д. Это также идеальное оборудование, которое может производить высококачественную продукцию с минимальным персоналом и занимаемой площадью.

Образцы:

Технические характеристики:

| Модель | NNT300 |
| --- | --- |
| Производительность (кг/ч) | 300 |
| Количество изделий (шт/мин) | 1000 |
| Вес каждой конфеты (гр) | Оболочка: 7гр(максимум) Начинка:2гр(максимум) |
| Количество пара (кг/ч) Давление пара (Мпа) | 400 0.2~0.6 |
| Мощность | 30Квт/380В |
| Количество сжатого воздуха Давление сжатого воздуха | 25м3/мин 0.4-0.6 Мпа |
| Условия, необходимые для системы охлаждения: 1.Комнатная температура (град.) 2. Влажность (%) | 20~25 55 |
| Длина всей линии (м) | 16м |
| Общий вес ( кг) | Приблизительно 8000 |

Список основного оборудования:

Вся линия состоит из двух частей, кухни (комплекс оборудования для приготовления конфетных масс и отливочного оборудования с системой охлаждения.

| N | Оборудование | Особенности | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел сироповарочный | 300л | шт | 1 |
| 2 | Бак накопительный сиропный | 300л | шт | 1 |
| 3 | Насос шестеренчатый 1’’ |  | шт | 1 |
| 4 | Котел ирисоварочный | 300кг/ч | Компл. | 1 |
| 5 | Миксер | 150л | Компл. | 4 |
| 6 | Охлаждающий стол | 1м x 2м | шт | 2 |
| 7 | Наполнитель шоколада(джем) | 0~350об/м | компл | 1 |
| 8 | Экструдер | 0~35об/м | компл | 1 |
| 9 | Тянульная машина |  | компл | 1 |
| 10 | Охлаждающий конвейер | 20~100 об/м | компл | 1 |
| 11 | Машина штампующая | 300кг/ч | компл | 1 |
| 12 | Разгрузчик изделий |  | компл | 1 |
| 13 | Охлаждающий тоннель |  | компл | 1 |

Схема процесса производства:

Список оборудования:

1).  Емкость для растворения

* Может растворять сахар и патоку быстро, может достигать полного    расстворения с добавлением однородных масс в продукт.

* Нет отложений и перегрева сиропа.

* Используется пар для расстворения, быстрый, экономичный, удобный.

Объем: 300л, Рабочее давление:0.15Мпа,

Рабочая температура: 120град.

2). Насос шестеренчатый

* Специально изготовлен для для перекачки сиропа в накопительный бак или котел.

* Сконструирован с защитой от избытка давления.

Диаметр: 1дюйм; Произв-ть: 3.3 м3/ч, 55л/мин.;

Выходное давление: 0.32Мпа; Скорость: 1420об/мин;Мощность:1.1Квт

3). Накопительный бак

Этот накопительный бак используется для накопления сиропа, перемешивания его с ароматизаторами и колерами.

Мощность: 0.75Квт, Внутр.диаметр: Φ700мм

Внешние размеры: Φ800мм x 1700мм

4). Аппарат для варки ирисных масс

Аппарат специально спроектирован для производства высококачественной ирисной массы. Он использует пар для варки масс. Он также снабжен крутящимися лопастями-скребками (с регулировкой скорости вращения) во избежание пригорания массы во время варки. Ирисные конфеты, мягкие карамельные конфеты могут быть произведены на этом оборудовании.

Основные технические характеристики:

Производительность: 300кг/ч

Общая мощность: 5.5Квт

Вес каждой партии варки: 160кг, Время варки: 35мин

Потребление пара рекомендуемое: 300кг/ч; 0.7Мпа

Размер: L1800 x W1450 x H2350мм

Вес: 1500кг