Линия формования шарообразной  карамели на палочке  методом штамповки  YFD200 (Китай-Тайвань)

Линия состоит из  катально-растягивающей машины, проминально--калибрующей, машины для формования шарообразной карамели, ленточного наклонного распределительного вибротранспортера, охлаждающего конвейера.

Формование шарообразной карамели на палочке  происходит при помощи  вращающихся формующих  штампующих барабанов и основано на вальцевании карамельного пласта по ходу его движения из проминально-калибрующей машины. Имеется бункер для накопления палочек и подачи их в ячейки формующих барабанов. Механизм установки палочек предназначен для   автоматической подачи палочек внутрь карамели на позиции формования.

Отформованная карамель на палочке двумя рядами поступает на приемный столик, далее на распределительный вибротранспортер для отделения перемычек, откуда изделия транспортируется в охлаждающий шкаф, при этом карамель  в наименьшей степени подвергается остаточным деформациям, благодаря чему изделие на выходе имеет гладкую и ровную поверхность.

Данная производственная линия может быть перепрограммирована на 2 различные модификации изделия – шарообразной  карамели на палочке для  ее завертки на машине  JBY-II.

Основные технические характеристики:

Производительность: 250-300 кг/час;

Общая установленная мощность: 7.5 квт;

Габаритные размеры:10000х1200х1600 мм;

Вес:3500 кг

Автомат YCY-350/500 формования цепью мягких  или твердых леденцов на палочке.

Сделан для формования цепным методом леденцов. Может быть использована для производства твердой, мягкой карамели с начинкой и без.

Технические характеристики:

| Модель | YCY-350 | YCY-500 |
| --- | --- | --- |
| Производительность | 200-350кг/ч | 200-500кг/ч |
| Параметры упаковки | Прямоугольник, квадрат, цилиндр | Прямоугольник, квадрат, цилиндр |
| Общая мощность | 2.2 Квт | 4.8 Квт |
| Мощность | 380В/50Гц | 380В/50Гц |
| Вес | 790кг | 1350кг |

ЦЕНА  YCY-350: US$13,000.-/СИФ Москва

YCY-500: US$21,000.-/ СИФ Москва

## Автомат YDB-40-80 формирования цепью круглого леденца на палочке.

Машина может сделать различные размеры леденцов на палочке типа шара, также может сделать леденцы с начинкой. Это машина непрерывного действия с регулировкой скорости подачи жгута и сочетает в одной машине процесс автоматической подачи леденца, автоматической вставки палочки, формирования леденца на палочке с выбросом готового леденца. Это может использоваться для различных размеров леденцов на палочке.

Технические характеристики:

| Модель | YDB-40 | YDB-64 | YDB-80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность (кг/ч) | 200 | 300 | 400 |
| Кол-во ячеек цепи (в основе 25мм диаметр) | 40 | 64 | 80 |
| Мощность | 380В, 50гц | 380В, 50гц | 380В, 50гц |
| Мощность, Квт | 2.4 | 3.0 | 3.3 |
| Скорость формы, об\мин | 0~20 | 0~20 | 0~20 |
| Размер палочки, мм | Диаметр 3.2,L=4.0 x80 | Диаметр 3.2,L=4.0 x80 | Диаметр 3.2,L=4.0 x80 |
| Размер (LxWxH), мм | 1200x900x1099 | 1500x900x1450 | 1700x1100x1750 |
| Вес, Кг | 450 | 1100 | 1300 |

ЦЕНА  YDB-40: US$13,000.-/СИФ Москва

YDB-64: US$21,000.-/ СИФ Москва

YDB-80: US$25,000.-/ СИФ Москва

ДАТА ПОСТАВКИ:

В течение 60-80 дней после квитанции авансового платежа

Стоимость полностью автоматической линии с кухней (вакуум-аппарат и станция приготовления сиропа), станцией внесения колорантов, красителей и др. – 300.0 тыс дол.США,

Линия в составе  катально-растягивающей машины, проминально--калибрующей, машины для формования шарообразной карамели и упаковщика, ленточного наклонного распределительного вибротранспортера, охлаждающего конвейера – 180.0 тыс.дол.США