# Система AWDMS500-1000 автоматического взвешивания, смешивания и растворения партии масс для отливки конфет.

Линия удовлетворяет всем требованиям для создания партий кондитерских масс для отливки. Высококачественное, многофункциональное, высокопроизводительное, энергосберегающее оборудование.

Линия осуществляет больше, чем автоматическое взвешивание, распад и смешивание сырья с действующим транспортом к одной или более единицам производства. В основу линию заложен процесс непрерывного производства. Это автоматическая система взвешивания компонентов для кондитерской промышленности. Сахар и все сырье автоматически взвешиваются в резервуаре взвешивания. Механический баланс, контроль PLC. Сахарные кристаллы перемещаются винтовым транспортером. Жидкие компоненты загружаются с помощью дозирующих насосов. Всем процессы управляются через систему PLC контроля с памятью. Рецепт запрограммирован, и компоненты точно и правильно взвешиваются для перемещения в смешивающееся устройство.

Много рецептов конфет могут быть запрограммированы в память по вашему желанию.

Производительность 1000 кг/ч

Список Оборудования:

| N п/п | Оборудование | Техническая спецификация | Мощность | Кол-во | Замечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Резервуар для жидкой глюкозы | 300л |  | 1 | SUS304 |
| 02 | Транспортер для сахара | 800x800x60 | 1.1 Квт | 1 | SUS304 |
| 03 | Варочный и растворяющий котел для сахара | 300л | 0.75Квт | 1 | SUS 304, с мешалкой |
| 04 | насос для перекачки сиропа | 2т/ч | 1.5 Квт | 1 | Нержавеющая сталь |
| 05 | резервуар хранения сиропа | 500л | 0.75 Квт | 1 | SUS304 |
| 06 | Система PLC автоматического контроля | Mitshubishi/Siemens |  | 1 |  |
| 07 | нержавеющие трубы, клапана | SUS304 |  | 1 | SUS304 |

ЦЕНА:

AWS1000-S: US$70000.-

AWS500-S US$65000.-

Срок поставки:

Срок изготовления: 60~80 календ.дней, срок доставки до Москвы: 45 календ.дней. Стоимость 40 футового контейнера – 12.500USD.

Условия поставки:

СИФ, г.Москва

Условия платежа:

50% - авансовый платеж, 40% оплачен сразу же после уведомления об отгрузке с завода Поставщика, остаток платежа 10% должен быть оплачен сразу же после прибытия в Российский порт.

Пусконаладка:

Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, обучение персонала, технологическая поддержка, стоимость перелета специалистов Поставщика (1200-1500USD/чел.), 50USD в день с человека техническому персоналу, визовое оформление, трансфер, непредвиденные расходы – 15% от стоимости оборудования с НДС. Для пусконаладки небходимы два человека в течение 15 дней. Стоимость услуг переводчика обсуждаются отдельно, по желанию Заказчик сам может предоставить переводчика.

Но Заказчик должен оплачивать за свой счет проживание у Заказчика, питание, перемещения на территории Заказчика и др.

Шеф-монтажные работы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ  на условиях 30% авансового платежа общей стоимости шеф-монтажных работ на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА  в течение 5-ти рабочих  дней с момента подписания настоящего Договора, 60% после уведомления ЗАКАЗЧИКА об готовности отгрузки оборудования со склада Поставщика или ж/д станции. Окончательный расчет  в размере 10% производится в течение пяти дней с момента подписания Акта выполненных работ сторонами настоящего Договора.

Гарантия:

Продавец гарантирует качество в течение 12 месяцев начиная с даты установки.