# Линия YQJ50 малой производительности отливки конфет ассорти, шоколадных изделий с отливкой в матрицы. Китай-Тайвань.(Производительнность:50-70кг/ч,10 часов x50кг=200-700Кг/смену).

Эта мини линия - профессиональное оборудование для производства шоколада. Подогретая шоколадная масса отливается с помощью отливочной головки (депозитор) в горячие формы, затем наполненные формы проходят через вибратор, чтобы убрать воздушные пузыри в шоколаде и сделать шоколад однородным. После этих процессов у шоколада будет требуемый вид и лучшее качество.

Эта линия может произвести шоколадные изделия хорошего качества с начинкой, шоколад с дробленым орехом (фракция составляет меньше 3 мм), чистые шоколадные изделия.

Формующая машина содержит следующие элементы:

1). Цепной конвейер, передвигающий формы вдоль машины.  Применяется принцип незакрепленных форм, с надежными формодержателями. Транспортировка форм осуществляется (прерывно или беспрерывно) с помощью кулачковой цепи. Формы имеют постоянное горизонтальное положение.

2). Секция нагрева форм с инфракрасным нагревателем форм. В нагревателе температура форм повышается до 25-30 град.С. Интенсивность нагрева плавно регулируется. При внеплановой остановке конвейера включается вентилятор, который остужает нагреватель и тем самым предотвращает перегрев форм.

3). Секция вибрации–имеются два вибратора с возможностью плавной регулировки амплитуды и частоты вибрации применяются для равномерного и полного распределения шоколада по ячейке формы и удаления воздуха. Интенсивность вибрации устанавливается бесступенчато.

4). Управление и обслуживание машиной осуществляется с помощью системы программного управления и табло с дисплеем. Все без исключения режимы и функциональные параметры задаются, согласно выдаваемому меню (скорость, время, температура, базис рецептур, данные о техническом состоянии машины, контроль предельных величин и т.д.)

5).  Отливочная головка (депозитор) состоит из двух бункеров с  раздельными водяными рубашками, в каждой из которых установлены нагреватель, охладитель, система терморегулирования, реле уровня наполнения. Бункера снабжены мешалкой и предназначены один для шоколадной массы,  другой для начинки, двух поворотных клапанов, служащих для направления шоколада и начинки в насосный блок далее в распределительную плиту. Система поршней приводится в действие 2-мя сервоприводами, которые регулируются по скорости, перемещению и взаимной синхронизации. Распределительная плита направляет потоки шоколада и начинки к специальным соплам, таким образом, что по внутренней трубе сопла подается начинка, а  по наружной шоколад.

Формы:

Возможно изготовление отливочных форм в соответствии с параметрами технического задания «Заказчика» по весу, форме и размерам изделия. На машине могут быть одновременно установлены формы  различной конфигурации для расширения ассортимента выпускаемой продукции с возможностью их быстрой замены в любое удобное время.

Принцип работы:

Темперированная шоколадная масса подается в бункер отливочной машины и разливается с удалением пузырьков воздуха в предварительно нагретые формы. Залитые формы собираются в кассеты и помещаются в вибрационные устройство или секцию  вибрации, охлаждаются и выколачиваются. Пустые формы автоматически проверяются на наличие остатков продукта и подаются снова в цикл.  Готовые изделия посредством малого транспортера подаются на дальнейшую обработку.

Управление осуществляется с пульта.  Может применяться  кнопочная или жидко-кристаллическая панель управления. Производственная мощность данной машины с использованием свободных  поликарбонатных пресс-форм позволяет отливать и формовать  изделия с различными геометрическими параметрами: шоколадные медали, конфеты типа «Ассорти», фигурный и плиточный шоколад,  в т.ч. двухцветный, типа «сэндвич»,  с начинкой, с цельными или измельченными ингридиентами,  изделия с наполнителем, начинки с цельными или измельченными ингридиентами, двухцветные или многослойные начинки, а также добавлять другие изделия, такие как бисквиты и вафли.

Применяется  одноразовая схема - «one shot»-формирование шоколадной оболочки и начинки за один впрыск. Представляет собой идеальный вариант для мелких и средних производств. Обладает гибкостью и не требует много времени для смены продукта.

Схема системы отсадки  на ленту  и примеры шоколадных изделий

Схема «одноразового» принципа работы-«one shot» за один впрыск (формирование оболочки и начинки) и примеры различной шоколадной продукции

Технические характеристики:

| Модель | YQJ50 |
| --- | --- |
| Производительность (кг/смену) | 200~700 |
| Скорость отливки (форм./мин) | 6~12 |
| Вес шоколадных изделий, грамм | цельный шоколад 2.5-500, начинка 15-40 |
| Мощность нагревания формы и мощность вентилятора | 6Квт |
| Температура формы, град.С | 24~45 |
| Мощность вибромотора | 1.1Квт |
| Время вибрации | 30~60сек |
| Мощность двигателя депозитора | 1.5Квт |
| Мощность двигателя транспортера | 0.5Квт |
| Мощность двигателя циркуляции горячей воды | 4.5Квт |
| Мощность двигателя циркуляции при перекачке воды в трубах | 0.5Квт |
| Размер форм и необходимое количество | 300x225x30/275х175х30мм 100штук |
| Потребление сжатого воздуха | 2.5м3/мин |
| Давление сжатого воздуха | 0.65Mпa |
| Вес брутто(Кг) | 800 |
| Размеры | 1. Устройство нагрева форм: L1700xW1045xH950мм 2. Отливочная головка (депозитор): L1575xW1045xH1130мм 3. Виброустройство: L1500xW1045xH850мм |

Заказчик должен обеспечить достаточную электроэнергию, воду, пар и поставки сжатого воздуха, которые должны быть подходящими для подключения машин.

ЦЕНА: USD50,000.-/СИФ Москва без охлаждающего тоннеля

Срок поставки:

Срок изготовления – 40 рабочих дней после получения авансового платежа, срок поставки – 30 рабочих дней. Общий срок поставки 70-80 раб.дней.

Условия платежа:

50% - авансовый платеж, 40% оплачен сразу же после уведомления об отгрузке с завода Поставщика, остаток платежа 10% должен быть оплачен сразу же после прибытия в Российский порт.

Пусконаладка:

Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, обучение персонала, технологическая поддержка, стоимость перелета специалистов Поставщика(1200-1500USD/чел.), 50USD в день с человека техническому персоналу, визовое оформление, трансфер, непредвиденные расходы – 15% от стоимости оборудования с НДС. Для пусконаладки небходимы два человека в течение 20-30 дней. Стоимость услуг переводчика обсуждаются отдельно, по желанию Заказчик сам может предоставить переводчика.

Но Заказчик должен оплачивать за свой счет проживание у Заказчика, питание, перемещения на территории Заказчика и др.

Шеф-монтажные работы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ  на условиях 30% авансового платежа общей стоимости шеф-монтажных работ на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА  в течение 5-ти рабочих  дней с момента подписания настоящего Договора, 60% после уведомления ЗАКАЗЧИКА об готовности отгрузки оборудования со склада Поставщика или ж/д станции. Окончательный расчет  в размере 10% производится в течение пяти дней с момента подписания Акта выполненных работ сторонами настоящего Договора.

Гарантия:

Продавец гарантирует качество в течение 12 месяцев начиная с даты установки.