Линия YQD400-2 шоколадное драже.

Охлаждающий тоннель, полировка                       Формующая машина

Формующие барабаны    Образцы

конфет

Температура охлаждающей жидкости

внутри формующих барабанов от –15 до –25Град.С

- Процесс обработки:

Кокос пудра,жир, сахар, и т.д..       насос       резервуар теплого хранения      насос        темперирующая машина         насос QD200           полировка          продукт        упаковка продуктов

2.  Оборудование:

| N п/п | Оборудование | Спецификации | Количество | Цена (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервуар с циркулирующей горячей водой |  | 1 | 4500.-/ |
| 2 | Жиротопка | YRYG-300 | 1 | 6400.-/ |
| 3 | Мельница для сахара | YFTY250 | 1 | 6000.-/ |
| 4 | Конш-машина | YСM1000 | 1 | 36500.-/ |
| 5 | Резервуар для хранения с подогревом | YBWG1000 | 1 | 11000.-/ |
| 6 | Темперирующая машина | YTWJ250 | 1 | 33000.-/ |
| 7 | Насос | YSJB32 | 3 | 7500.-/ |
| 8 | Формующая машина+охлаждающий тоннель | YQD400-2 Пр-ть:70-100кг/ч | 1 | 91000.-/ |
| 9 | Контроллер |  | 1 компл. | бесплатно |
| 10 | СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ &VALVES |  | 1 компл. | бесплатно |
| 11 | Полирующее устройство | 1000мм | 6 компл. | 21000 |
| 12 | Варочное устройство | 150л | 1 компл. | 2500 |
|  |  | Итого (цена СИФ): | 219400.- |

Технические Характеристики:

Производительность: 70-100кг/ч

Ширина ролика: 410мм

Диаметр роликовr:318мм

Полная мощность: 45Квт

Размеры:11650 x1200 x1800мм (l x w x h)

Рабочие требования условий работы:

1) охлаждение и нагрев :охлаждение – 5-12град.C; нагрев – 40-50град.С (подсушка)

2) Установка системы очистки воздуха

3) Температура комнаты: 18~22град.С, влажность: 45%-55 %;

4) Комната сухая:150M2

Сроки поставки:

Срок изготовления 40 дней после предоплаты, срок поставки 45-60 дней после получения авансового платежа.

Условия поставки:

EX.WORK Шанхай, Китай

Условия платежа:

50% - авансовый платеж, 40% оплачен сразу же после уведомления об отгрузке с завода Поставщика, остаток платежа 10% должен быть оплачен сразу же после прибытия в Российский порт.

Пусконаладка:

Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, обучение персонала, технологическая поддержка, стоимость перелета специалистов Поставщика(1200-1500USD/чел.), 50USD в день с человека техническому персоналу, визовое оформление, трансфер, непредвиденные расходы – 7% от стоимости оборудования с НДС. Для пусконаладки небходимы два человека  + переводчик в течение 30 дней. Стоимость услуг переводчика обсуждаются отдельно, по желанию Заказчик сам может предоставить переводчика.

Но Заказчик должен оплачивать за свой счет проживание у Заказчика, питание, перемещения на территории Заказчика и др.

Шеф-монтажные работы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ  на условиях 30% авансового платежа общей стоимости шеф-монтажных работ на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА  в течение 5-ти рабочих  дней с момента подписания настоящего Договора, 60% после уведомления ЗАКАЗЧИКА об готовности отгрузки оборудования со склада Поставщика или ж/д станции. Окончательный расчет  в размере 10% производится в течение пяти дней с момента подписания Акта выполненных работ сторонами настоящего Договора.

Гарантия:

Продавец гарантирует качество в течение 12 месяцев начиная с даты установки.