Автомат YJB-II заверточный для твердой  карамели на палочке  круглой формы «Лоли-Поп» (Китай-Тайвань)

Данный заверточный автомат позволяет заворачивать карамель на палочке.

Оборудован:

- дисковым питателем

- устройством фотометки, что позволяет точно позиционировать рисунок по центру изделия

- цифровым PLC датчиком, позволяющим с помощью нажатия клавиш отрегулировать работу автомата

- частотным регулятором скорости завертки карамели

- корпус выполнен из крашеной/нержавеющей стали

|  | устройство фотометки позволяет точно позиционировать рисунок |
| --- | --- |

| Технические характеристики: |
| --- |
| Производительность, шт/мин. | 180 |
| Габариты, мм | 2700х950х1520 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Форма карамели: круг, цилиндр ф в мм | 22-30 |
| Вес , кг | 1200 |