Автомат для окончательного формования и завертки  ириса, мягкой карамели и жевательной резинки в «конверт» с устройством резки из жгута YZB-500 (Китай-Тайвань)

Описание принципа работы машины:

Поступающий из катально-растягивающей машины ирисный жгут прокатывается роликами проминально-калибрующей машины и приобретает прямоугольную форму. Далее от жгута вращающимся ножом отрезается ириска, которая направляется толкателем в сторону револьверной головки. В то же время подается обертка,  которая проходя между ириской и револьверной головкой, вместе с ней заталкивается в раскрытые губки револьверной головки. Края обертки при этом загибаются, охватывая конфету с трех сторон. Затем края обертки загибаются на четвертую сторону подвижным подгибателем и неподвижным щитком, огибающим револьверную головку. Концы образованной трубки обертки закручиваются заверточными головками. Упакованная ириска с подвернутыми концами из губок револьверной головки выбрасывается выталкивателем на лоток, с которого она попадает на отводящий транспортер. Заменяет машину марки EW5/1-1 фирмы «Пактек» (Германия).

Технические характеристики:

- Жидкокристаллический пульт управления PLC, позволяет легко и быстро перенастроить автомат на упаковку разных видов продукции.

- Оснащен частотным преобразователем, позволяющим плавно регулировать скорость упаковки.

- Автоматическая смазка  трущихся  поверхностей, происходит благодаря их равномерному орошению. Смазка сохраняется в сменном поддоне.

- Благодаря специальному модулю, происходит легкая и быстрая настройка формы и  размера упаковываемого изделия. Простая и доступная смена  рулона заверточной бумаги.

- Автомат может быть объединен в поточную линию с катально-растягивающей и проминально-калибрующей машинами, что повышает эффективность и гигиеничность производства.

- Обеспечивает высокую точность, герметичность и стабильность  завертывания.

| Марка | YZB-500 |
| --- | --- |
| Тип упаковываемого продукта | Мягкая карамель, ирис, жевательная резинка |
| Упаковочный материал | Парафинированная бумага, целлофан, алюминиевая фольга |
| Вид завертки | Конверт |
| Возможная форма изделий | Прямоугольная, квадратная, цилиндрическая форма |
| Размер упаковки, мм | Длина 20-40 Ширина 12-25 Высота 5-15 Диаметр цилиндра 12-18 мм |
| Производительность, упак. / мин | 300-500 |
| Вес, кг | 1350 |
| Габариты, мм | 1450х1200х1800 |
| Мощность, кВт | 3,55 |
| Напряжение, В | 380 |