АВТОМАТ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ФОРМОВАНИЯ И ЗАВЕРТКИ ТВЕРДОЙ  КАРАМЕЛИ В «ДВОЙНОЙ ПЕРЕКРУТ»

С РЕЗКОЙ ИЗ ЖГУТА YNB-500

Назначение:

Поступающий из катально-растягивающей машины карамельный жгут прокатывается двумя парами роликов. Вторая пара прокатных роликов формует карамель  с закругленными концами. После прокатных роликов карамельный жгут выходит в виде цепочки с перемычками с отдельными карамельками. Каждая карамель вместе с оберткой (подвертка, фольга, этикетка), которая облегает изделие с трех сторон, заталкивается толкателем в лапки револьверной головки, зажимается между верхней и нижней лапками, после чего нижний, выступающий из головки край обертки подгибается, закрывая при этом четвертую сторону карамели.

Револьверная головка имеет шесть пар лапок и периодически поворачивается, подводя каждый раз новую пару лапок в положения для заталкивания в нее карамели. При третьем останове револьверной головки карамель останавливается между двумя закручивающими головками с щипцами, которые захватывают концы обертки и, вращаясь вместе с ними, закручивают их. При следующем останове завернутая карамель выталкивается на лоток. Верхняя лапка револьверной головки при выталкивании открывается. Завернутая карамель поступает через лоток на отводящий транспортер.

Заменяет машину марки EW5/1-2 фирмы «Пактек» (Германия)

Технические характеристики:

- Жидкокристаллический пульт управления PLC, позволяет легко и быстро перенастроить автомат на упаковку разных видов продукции.

- Оснащен частотным преобразователем, позволяющим плавно регулировать скорость упаковки.

- Автоматическая смазка  трущихся  поверхностей, происходит благодаря их равномерному орошению. Смазка сохраняется в сменном поддоне.

- Благодаря специальному модулю, происходит легкая и быстрая настройка формы и  размера упаковываемого изделия. Простая и доступная смена  рулона заверточной бумаги.

- Автомат может быть объединен в поточную линию с катально-растягивающей и проминально-калибрующей машинами, что повышает эффективность и гигиеничность производства.

- Обеспечивает высокую точность, герметичность и стабильность  завертывания.

| Марка | YNB-500 |
| --- | --- |
| Тип упаковываемого продукта | Твердая карамель |
| Упаковочный материал | Парафинированная бумага и этикетка, целлофан, алюминиевая фольга |
| Вид завертки | В двойной перекрут |
| Возможная форма изделий | Прямоугольная, квадратная, цилиндрическая форма |
| Размер упаковки, мм | Длина 20-40 Ширина 12-25 Высота 5-15 Диаметр цилиндра 12-18 мм |
| Производительность, упак. / мин | 300-500 |
| Вес, кг | 1350 |
| Габариты, мм | 1450х1200х1800 |
| Мощность, кВт | 3,55 |
| Напряжение, В | 380 |