АВТОМАТ ДЛЯ ЗАВЕРТКИ КОНФЕТ НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ В ОБТЯЖКУ ФОЛЬГОЙ KSS-806 (Тайвань)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Марка | KSS-806 |
| --- | --- |
| Тип упаковываемого продукта | Шоколадные конфеты с начинкой и без, шоколадные фигурные изделия (медальки, бутылочки, яйца) |
| Размер упаковки, мм | Длина 20-40 Ширина 20-40 Высота 4-25 |
| Производительность, упак/мин. | 70-110 |
| Упаковочный материал | Алюминиевая фольга |
| Вид завертки | Обтяжка |
| Возможная форма изделий | Сфера, овал, бочка, цилиндр |
| Напряжение/Мощность, в/квт | 380/1,0 |
| Вес, кг | 700 |
| Габариты, мм | 900*1200*1200 |