# Автомат для завертки конусообразных, куполообразных мягких, шоколадных конфет KSS-7(Тайвань).

# Автомат производится в следующих модификациях:

# Завертка конфет в “одинарный перекрут”.

# Завертка конфет в “одинарный перекрут” с подверткой донышка в «конверт».

# Завертка в “одинарный перекрут” с перетяжкой узкой полоской типа «галстук».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

# - Тип упаковываемого продукта: Конусообразные, куполообразные мягкие шоколадные конфеты

- Размер упаковки, мм: Диаметр основания - 10-35мм, Высота - 5-25мм

- Упаковочный материал: Алюминиевая фольга и парафинированная бумага. Допускается упаковка в один слой алюминиевой фольги. Два заверточных материала подаются одновременно.

- Производительность: 80-120 упак. / мин.

- Напряжение / Мощность / Вес:  380в / 1,0квт / 600кг

- Габаритные размеры: 1900х900х850мм

# - Ручная загрузка изделий или автоматическим питателем (опция).

# - Для удобства и повышения эффективности работы заверточный механизм управляется пневматикой.

# - Используется частотно-регулируемый привод для контроля скорости завертки.

# - Контроль давления заворачиваемой пленки.

# - Немецкий сенсор для термопечати очень чувствительный и максимально независимый (опция).

# - Специальный диаметр чашки по заказу Заказчика (max диаметр 50мм).

Стоимость автомата без питателя: 50,000USD CIF Москва (модификации 1,2);

55,000USD CIF Москва (модификация 3)

* дополнительная опция: питатель вибрационный для подачи шоколадок на завертку 3,000USD/eд.
Поставка в Москву:   в течение 100-120 дней после размещения заказа.

Условия платежа: 50% - авансовый платеж, 40% оплачен сразу же после уведомления об отгрузке с завода Поставщика, остаток платежа 10% должен быть оплачен сразу же после прибытия в Российский порт.